## Slide 1: 터트봇3 제어 실습
가제보 소개 & 조립

## Slide 2: 가제보란?
Gazebo는 복잡한 실내 및 실외 환경에서 로봇 인구를 정확하고 효율적으로 시뮬레이션할 수 있는 기능을 갖춘 3D 동적 시뮬레이터
Gazebo의 일반적인 용도
  로봇공학 알고리즘 테스트,
  로봇을 디자인
  현실적인 시나리오로 회귀 테스트 수행
Gazebo의 몇 가지 주요 기능
  다중 물리 엔진
  풍부한 로봇 모델 및 환경 라이브러리
  다양한 센서
  편리한 프로그래밍 및 그래픽 인터페이스

## Slide 3: 가제보 역사
가제보 프로젝트는 2002 년 시작되어 현재 두가지 버전이 운용 중이다.

## Slide 4: ignition 계보 - 가제보 버전
a b c 순서대로 버전이 나와 있으면 현제 Garden 이나 Harmonic 을 선택해서 운용하면 된다.
하모닉 버전의 설치
First install some necessary tools:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install lsb-release wget gnupg
Then install Gazebo Harmonic:
  sudo wget https://packages.osrfoundation.org/gazebo.gpg -O /usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg
  echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg] http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list > /dev/null
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install gz-harmonic
Notes: sudo wget https://packages.osrfoundation.org/gazebo.gpg -O /usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg] http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list > /dev/null sudo apt-get update sudo apt-get install gz-harmonic

## Slide 5: 가제보 실행
gz sim

## Slide 6: gazebo classic 계보 - gazebo 11
설치:
  sudo apt install ros-humble-gazebo-*
실행
  export SVGA_VGPU10=0
  gazebo
Notes: sudo apt install ros-humble-gazebo-*

## Slide 7: 가제보 기본 동작
world 를 불러와서 동작
  기본적인 world 들은 /usr/share/gazebo-11/worlds 안에 있음.
  처음 실행을 하면 조금 시간이 걸릴 수 있음
world Files
  월드 파일에는 시뮬레이션의 모든 요소가 포함
  SDF(Simulation Description Format) 으로 되어 있음
  ex)
gazebo server
  world file 을 해석하여 물리 및 센서 엔젠을 사용
  gzserver world_file ( gui 없음 )
Graphical Client
  gzserver 가 실행 중에 gzclient 실행 (gui 생김)
  gzserver와 연결하여 시각적인 툴을 제공
Plug-in
  gzserver -s <plugin_filename> 으로 동작
Notes: GAZEBO_MODEL_PATH: Gazebo가 모델을 검색할 콜론으로 구분된 디렉토리 세트
GAZEBO_RESOURCE_PATH: Gazebo가 월드 및 미디어 파일과 같은 다른 리소스를 검색하는 콜론으로 구분된 디렉토리 세트입니다.
GAZEBO_MASTER_URI: Gazebo 마스터의 URI입니다. 서버가 시작될 IP와 포트를 지정하고 클라이언트에게 연결할 위치를 알려줍니다.
GAZEBO_PLUGIN_PATH: Gazebo가 런타임에 플러그인 공유 라이브러리를 검색하는 콜론으로 구분된 디렉토리 세트입니다.
GAZEBO_MODEL_DATABASE_URI: Gazebo가 모델을 다운로드할 온라인 모델 데이터베이스의 URI입니다.

## Slide 8: 가제보 기본 동작
스크린 샷 > HOME/aa/.gazebo/pictures/ 저장
GUI 구성
  Scene: 애니메이션화 된 환경, 상호작용이 일어나는 곳
  Left Panel
    World: 모델표시, 포즈와 같은 매개변수 수정
    Insert: 새 객체를 추가하는 곳
    Layers: 다양한 시각화 그룹을 구성하고 표시 가시성 레이어 설정 후 작동
  Right Panel
  도구모음
    select :장면 탐색 Translate: 이동 Rotate: 회전 Scale: 확장 Light: 조명 Align: 정렬 Snap: 붙여서 정렬

## Slide 9: 가제보 기본 동작
하단 도구 모음
  시뮬레이션 시간 및 실제시간 등의 데이터가 표시
마우스 컨트롤

## Slide 10: 모델 편집기
EDIT 메뉴의 Model Editor 선택
  간단히 작성할 수 있음
  복잡한 모델은 SDF 와 URDF로 작성

## Slide 11: gazebo classic 계보 - 터틀봇 움직이기
ros2 launch turtlebot3_gazebo empty_world.launch.py
  만약 gzclient error 시
    source /usr/share/gazebo/setup.bash 이것 실행
Notes: source /usr/share/gazebo/setup.bash

## Slide 12: gazebo classic 계보 - 터틀봇 움직이기
rqt 노드 그래프 확인
실제 터틀봇3 와의 차이

## Slide 13: gazebo classic 계보 - 터틀봇 움직이기
터틀심 rqt 노드 그래프 확인
실제 터틀봇3 와의 차이

## Slide 14: 참조
https://gazebosim.org/about
https://classic.gazebosim.org/tutorials?tut=install_ubuntu&cat=install
https://classic.gazebosim.org/tutorials?cat=guided_b&tut=guided_b3