## Slide 1: 터트봇3 제어 실습
cli

## Slide 2: ROS2 사용방법- 노드
Turtlesim_node 실행하기
  ros2 run turtlesim turtlesim_node
remapping 노드 ( 노드 이름 바꾸기)
  ros2 run turtlesim turtlesim_node --ros-args --remap __node:=my_turtle
노드 정보 확인하기
  Ros2 node info <node_name>

## Slide 3: ROS2 사용방법 - 노드
node list
Remapping:
  예전 방법
  현재 사용법

## Slide 4: ros2 cli argument 정리
이름을 다시 매핑하려면 --remap from:=to또는 중 하나를 사용하세요 -r from:=to.
단일 매개변수 할당의 경우 값이 YAML 형식인 경우 --param name:=value또는 중 하나를 사용합니다.-p name:=value
여러 매개변수를 할당하려면 --params-file path/to/file.yaml매개변수 YAML 파일을 사용하세요.
로깅(최소) 수준을 설정하려면 를 사용하세요 --log-level LEVEL_NAME.
외부 로깅 구성의 경우 --log-config-file path/to/file.config및 로그 구성 파일을 사용합니다.
로깅 활성화/비활성화:
rosout, 사용 --enable-rosout-logs또는--disable-rosout-logs
stdout, 사용 --enable-stdout-logs또는--disable-stdout-logs
외부 로깅 라이브러리에 사용 --enable-external-lib-logs하거나--disable-external-lib-logs
엔클레이브 할당의 경우 값이 정규화된 엔클레이브 경로인 경우 --enclave value또는 중 하나를 사용하세요.-e value

## Slide 5: ROS2 사용방법 - 노드
Nodes
  information

## Slide 6: ROS2 사용방법 - 노드
Teleoperation by keyboard

## Slide 7: ROS2 사용방법 - rqt_graph
$ rqt_graph

## Slide 8: ROS2 사용방법 - 토픽
Topics
  list
  echo

## Slide 9: ROS2 사용방법 - 토픽
Topics
  information
  publish

## Slide 10
$ rqt
ROS2 사용방법 - 토픽

## Slide 11
$ rqt
ROS2 사용방법 - 토픽

## Slide 12
●
○
○
ros2 topic hz /turtle1/pose average rate: 62.775
min: 0.011s max: 0.016s std dev: 0.00067s window: 64 average rate: 62.618
min: 0.011s max: 0.016s std dev: 0.00054s window: 127
$ ros2 topic bw /turtle1/pose Subscribed to [/turtle1/pose] average: 1.51KB/s
mean: 0.02KB min: 0.02KB max: 0.02KB window: 62
ROS2 사용방법 - 토픽

## Slide 13
●
○
$ ros2 service list -t
/clear [std_srvs/srv/Empty]
/kill [turtlesim/srv/Kill]
/reset [std_srvs/srv/Empty]
/spawn [turtlesim/srv/Spawn]
...
/turtle1/set_pen [turtlesim/srv/SetPen]
/turtle1/teleport_absolute [turtlesim/srv/TeleportAbsolute]
/turtle1/teleport_relative [turtlesim/srv/TeleportRelative]
...
ROS2 사용방법 - 서비스

## Slide 14
●
○
$ ros2 service call /spawn turtlesim/srv/Spawn "{x: 2, y: 2, theta: 0.2, name: ''}" waiting for service to become available...
requester: making request: turtlesim.srv.Spawn_Request(x=2.0, y=2.0, theta=0.2, name='')
response: turtlesim.srv.Spawn_Response(name='turtle2')
ROS2 사용방법 - 서비스

## Slide 15
$ rqt
ROS2 사용방법 -서비스

## Slide 16
$ rqt
ROS2 사용방법 - 서비스

## Slide 17
$ rqt
ROS2 사용방법 - 서비스

## Slide 18: ROS2 사용방법 - 파라미터
파라미터 리스트 확인
  ros2 param list
파라미터 값 확인
  ros2 param get <node_name> <parameter_name>
  Ex) ros2 param get /turtlesim background_g
파라미터 값 설정
  ros2 param set <node_name> <parameter_name> <value>
  Ex) ros2 param set /turtlesim background_r 150

## Slide 19: ROS2 사용방법 - 파라미터
현재 파라미터 값 파일 저장
  ros2 param dump <node_name>
  Ex) ros2 param dump /turtlesim
파라미터 파일 값 불러오기
  ros2 param load <node_name> <parameter_file>
  Ex) ros2 param load /turtlesim ./turtlesim.yaml
  노드 실행시 불러오기: ros2 run <package_name> <executable_name> --ros-args --params-file <file_name>
  Ex) ros2 run turtlesim turtlesim_node --ros-args --params-file ./turtlesim.yaml

## Slide 20: ROS2 사용방법 - 액션
액션 리스트 확인
  ros2 action list
액션 골 지정
  ros2 action send_goal <action_name> <action_type> <values>

## Slide 21: [실습]
1. ros2 node info를 동해서 노드의 정보를 확인하자.
2. ros2 topic pub -- rate 1 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist “{linear: {x:2.0, y:0.0 z:0.0},
angular: {x: 0.0, y: 0.0, z:1.8}}” 을 활용하여 다양한 움직임을 만들어 보자.
3. ros2 topic echo /cmd_vel 을 통해서 topic 의 내용을 확인해 보자.
4. RQT 로 노드와 토픽이 어떻게 연결되어 있는지 확인해 보자.
5. RQT 의 topic monitor 를 통해서 topic 의 이름과 타입을 확인해 보고 주고 받는 메시지를 확인해 보자.

## Slide 22: 참조
https://design.ros2.org/articles/ros_command_line_arguments.html