## Slide 1: 터트봇3 제어 실습
3일차 카메라 OpenCV

## Slide 2: 카메라 - 시뮬레이션 설정
가제보 시뮬레이터 터틀봇 카메라 세팅
  https://puzzling-cashew-c4c.notion.site/Maze-World-28b0a989c7c64fac95683b9c1c0015ee
  https://classic.gazebosim.org/tutorials?tut=ros_gzplugins#Tutorial:UsingGazebopluginswithROS
  https://github.com/terrificmn/maze_action
  https://www.youtube.com/watch?v=8jrUutnmgRs&t=770s
카메라 캡쳐 이미지를 노드와 연결해서 처리
  https://github.com/freshmea/ict_robot_dajung/blob/main/colcon_src/model.sdf
  https://github.com/freshmea/ict_robot_dajung/blob/main/colcon_src/move_turtle/move_turtle/tb3_image_sub.py

## Slide 3: v4l2 카메라 - 터틀봇3 설정
모듈 설치 - 라즈베리파이 버전에 따라 설정 하는 법이 다를 수 있음.
  https://github.com/freshmea/robot_ws
카메라 모듈을 설치하고 /etc/dev0 가 잡히는지 확인
ros2 카메라 노드 설치
  https://github.com/christianrauch/raspicam2_node
  MMAL을 이용한 카메라 구동방식
  https://github.com/christianrauch/camera_ros
  libcamera 를 이용한 카메라 구동방식
  raspicam2 모듈하기 전에 camera ros 작동하는지 확인 필요.
    패키지 설치시 작동 안됨. - dependency 문제
    camera_info_manager 가 필요함. -> sudo apt install ros-humble-camera* 로 설치
    cv_bridg가 필요함 -> github 소스를 받아서 설치 - dependency 문제
      opencv 가 필요함. sudo apt install libopencv-dev 설치 - 시간이 꽤 걸림
    libcamera 가 필요함 sudo apt install libcamera* 설치 - 시간 꽤 걸림
  camera ros가 잘 작동하면 raspicam2 node 는 필요 없음.

## Slide 4: camera_ros 문제 해결
v4l2 camera node 로 설치
https://gitlab.com/boldhearts/ros2_v4l2_camera/-/issues/45
22 버전에서는 driver 가 unicam 으로 되고 이렇게 드라이버가 지정 되면 카메라가 동작 하지 않음
/boot/firmware/config.txt 의 camera_auto_detect=1 을 주석 처리 하고 start_x=1 gpu_mem=128을 추가한 다음 다시 부팅 하면 unicam 대신 bm2846 mmal 로 인식됨. camera_ros 는 그래도 안됨.
sudo apt install ros-humble-image-transport-plugins 설치 하면v4l2 카메라 실행시 자동으로 compressed 발행
param file 만들어서 dump 함.
ros2 run v4l2_camera v4l2_camera_node --ros-args --params-file v4l2_camera.yaml 이걸로 실행.
작동 잘됨.

## Slide 5: usb 카메라 - 터틀봇3 설정
https://github.com/klintan/ros2_usb_camera/tree/foxy-devel
  opencv2 모듈을 이용한 camera 구동방식 ( libopencv-dev )

## Slide 6: 레퍼런스

## Slide 7: [실습]
1. 가제보로 터틀봇3 월드에 터틀봇을 불러오고 SLAM을 실행해서 지도를 만든다.
2. 가제보로 터틀봇3월드를 불러오고 1에서 만든 지도로 네비게이션을 해 본다.
3. 네비게이션 노드를 작성해서 가제보의 터틀봇을 코드대로 움직이게 해 본다. (Followwaypoints action을 이용한다. )
4. 터틀봇3 에 카메라를 장착하여 카메라 노드를 발행 해 본다.